# Обслуживающий труд

# Раздел «Электротехника» 7класс

# Учитель: Рысева Е.А.

# Урок по теме: "Электроосветительные и электронагревательные приборы".

# Вид урока - комбинированный.

Цели:

- Дать представление о электроосветительных приборах и бытовых электроприборах;

- изучить устройство лампы накаливания, лампового патрона и штепсельной вилки;

- научить разбираться в устройствах осветительных приборах;

- познакомить с правилами электробезопасности;

# План урока.

1. Сообщение темы урока.

2. Изучение нового материала.

- Выполнение практической работы

3. Знакомство с правилами электробезопасности.

4. Физ.минутка.

5.  Итоги урока.

6.  Д/з.

# Ход урока

# Сообщение темы урока. Мы продолжаем знакомство с электротехническими работами и в этом году познакомимся  с электроосветительными и электронагревательными приборами, узнаем, как экономить электроэнергию,  выучим правила ТБ работы с электроприборами.

- Изучение нового материала.

- Актуализация знаний.

Какие вы знаете искусственные и естественные источники освещения? (Приложение, слайд 2,3,4)

Электрические лампы - самый удобный и безопасный источник света. Электрическое освещение сохраняет зрение, помогает выполнять многие работы в темное время суток.

Каждый должен помнить, что нельзя относиться расточитель к расходованию электроэнергии, надо заботься об ее экономии.

Полезный свет естественный (солнечный), но в темное время приходится прибегать

к искусственному освещению.

- Знакомство с электроосветительными приборами

Вечером, когда на улице уже стемнело, вы включаете дома бытовые электрические светильники.

Любой светильник состоит из лампы и арматуры. В состав последней входят патрон, на котором крепится лампа; плафон-рассеиватель, для более равномерного распределения света, и отражатель, который концентрирует свет и направляет его в нужное место. Корпус светильника объединяет и скрепляет все названные части.

Патрон хорошего качества должен быть сделан из огнестойкого материала: термостойкой пластмассы, фарфора или металла. От этого зависит его долговечность и безопасность работы светильника. Очень важно, чтобы патрон был электробезопасным. Для этого в современных изделиях гильза цоколя не соединяется с контактами до тех пор, пока лампа не вкручена до конца, а когда это произойдет, поверхность цоколя оказывается прикрытой патроном и возможность поражения током практически исключается.

Отражатель тоже изготавливают из термостойких материалов. Металлические светильники более прочны и долговечны, чем пластмассовые. Внутренняя зеркальная поверхность отражателя может быть гладкой и фасетированной, то есть ячеистой, что делает распространение света более равномерным.

Плафон смягчает свет и защищает лампу от возможных повреждений. Он должен хорошо пропускать свет, чтобы сделать потери энергии минимальными. Существует много разновидностей плафонов: сделанные в виде полусферы, чаши, «лепестковые», открытые сверху и снизу, похожие на цилиндры и расширяющиеся колбы.

Корпус светильника придает всему осветительному прибору прочность и делает его удобным в обращении. Особые требования предъявляются к настольным лампам. Механизм крепления должен быть несложным в обращении, и обеспечивать размещение в любом удобном месте.

По виду создаваемого освещения выделяют такие типы светильников:

- бытовые и декоративные;

- общего и местного освещения;

- рассеянного и направленного освещения;

- прямого и отраженного освещения.

Существует также классификация светильников по типу используемых ламп:

- с лампами накаливания;

- с галогенными лампами;

- с люминесцентными лампами;

- комбинированные.

В светильниках должны применяться лампы того типа и мощности, на которые они рассчитаны. Это необходимо учитывать при замене неисправных ламп. Суммарную мощность осветительного прибора нетрудно выяснить, и ее нужно брать в расчет при выборе светильников по условиям помещения, размеру и форме комнаты и требуемой освещенности. Получившееся значение нельзя превышать, иначе электропроводка может не выдержать слишком сильную нагрузку и перегореть.

По месту закрепления светильники бывают потолочные, настенные, напольные и настольные. Также существуют мобильные лампы, которые можно прикреплять в любом месте.

Наиболее распространены традиционные потолочные светильники. По месту размещения относительно поверхности потолка они делятся на подвесные, приповерхностные и встроенные. Последние дополнительно подразделяются на панельные и точечные.

Светильник - это световой прибор, предназначенный для освещения помещений, отдельных предметов и открытых пространств (улиц и т.д.).

Это люстры, настольные лампы, торшеры, бра и др. (Приложение, слайд 5). Конструкции светильников зависят от их назначения. Они могут быть изготовлены из металлов,   пластмассы,   цветного  стекла   и  других  материалов.

Источником света в бытовых светильниках служат лампы накаливания (Приложение, слайд 6).

Лампы вкручивают в ламповые электрические патроны, которые имеются в светильниках. Патроны соединяют лампы с электрической сетью, имеющейся в квартире. Ламповые патроны могут быть потолочными, настенными и подвесными.

В разъемном пластмассовом корпусе (Приложение, слайд 7) с помощью специальных выступов и кольцевого фланца крепится фарфоровый сердечник 1, на котором есть пружинные контакты 3 (центральный и боковой) с винтовыми зажимами 2 для крепления проводов. В корпусе 5 есть резьба 4 для завинчивания лампы.

У торшеров, настольных ламп, ночников провода, идущие от лампового патрона, заканчиваются штепсельной вилкой. Вставляя штепсельную вилку в розетку, подключают эти светильники к электрической сети. В последнее время применяются в основном неразборные штепсельные вилки, однако могут встречаться и разборные конструкции (Приложение, слайд 8).

Между вилкой и патроном обычно помещают электрические выключатели различных конструкций, которые предназначены для замыкания и размыкания электрической цепи, т. е. включения и выключения осветительных устройств.

На слайде 9 в приложении показана конструкция подвесного выключателя. В корпусе 4 расположены два неподвижных 2 и один подвижный контакт 1. Провода крепят к неподвижным контактам зажимными винтами 3. (Приложение, слайд 10)

- ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА (Приложение, слайд11)

- Запомните новые термины: Бытовые   электрические   светильники,   лампа   накаливания, ламповый патрон, штепсельная вилка, выключатель.

- Давайте подведем итог, после практической работы (Приложение, слайд12,13).

- Знакомство с устройством ртутной лампы

(Приложение, слайд 14).

Почему мы познакомимся  с устройством ртутной лампы?

Какие  ПТБ нужно соблюдать при использование ртутных ламп?

А какие еще вы знаете  электрические лампы?

Знакомство с бытовыми электронагревательными приборами.

(Приложение, ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

- Давайте подведем итог нашего занятия

1. Что общего имеется в устройстве различных светильников и чем они отличаются друг от друга?

2. Какие светильники используют для освещения рабочего места швеи, повара,  чертежника?

3. Назовите детали лампы?

- Какие правила техники безопасности и ухода за светильниками вы сегодня узнали?

- Пути экономии электроэнергии.

- Д/З

Познакомьте своих домашних с ПБТ и уходом за светильниками.